|  | Приложение 1 к Указу Президента Республики Беларусь 26.11.2010 № 613 |
| --- | --- |

Допустимые общие массы транспортных средств

(тонн)

| Наименование вида транспортного средства | Для автомобильных дорог с несущей способностью дорожных одежд |
| --- | --- |
|  | 11,5 тонны на ось | 10 тонн на ось | 6 тонн на ось |
| Грузовой автомобиль: |  |
| двухосный | 20 | 18 | 12 |
| трехосный | 25 | 24,5 | 16 |
| трехосный с ведущей осью, имеющей две пары колес, оборудованных пневматической подвеской, или если каждая ось имеет двускатные колеса и максимальный вес каждой оси не превышает 9,5 тонны | 26 | 25,5 | 16,5 |
| четырехосный | 35 | 32 | 23 |
| с пятью и более осями | 41 | 38 | 28,5 |
| Седельный автопоезд: |  |  |  |
| двухосный тягач с одноосным полуприцепом | 32 | 28 | 18 |
| двухосный тягач с двухосным полуприцепом при расстоянии между осями полуприцепа до 1,8 метра включительно | 38 | 36 | 24 |
| двухосный тягач с двухосным полуприцепом при расстоянии между осями полуприцепа от 1,8 до 2,5 метра включительно | 40 | 38 | 28,5 |
| двухосный тягач с трехосным полуприцепом | 40 | 38 (40*) | 28,5 |
| трехосный тягач с одноосным полуприцепом | 36 | 35 | 24 |
| трехосный тягач с двух- или трехосным полуприцепом | 42 | 40 | 28,5 |
| трехосный тягач с двухосным полуприцепом с 40-футовым (12,2 метра) ISO-контейнером, используемым для смешанных перевозок | 44 | 40 | 28,5 |
| трехосный тягач с трехосным полуприцепом с 40-футовым (12,2 метра) ISO-контейнером, используемым для смешанных перевозок | 44 | 40 (44*) | 28,5 |
| другие седельные автопоезда | 41 | 38 | 28,5 |
| Автопоезд, комбинированное транспортное средство: |  |  |  |
| двухосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, трактор с одноосным прицепом | 32 | 28 | 18 |
| двухосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, трактор с двухосным прицепом | 40 | 36 | 24 |
| двухосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, трактор с трехосным прицепом | 42 | 40 (42*) | 28,5 |
| трехосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач с одноосным прицепом | 36 | 34 | 22 |
| трехосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач с двухосным прицепом | 42 | 40 (42*) | 28,5 |
| трехосные или четырехосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач с трехосным или четырехосным прицепом | 44 (47*) | 40 (44*) | 28,5 |
| другие автопоезда (кроме седельных), комбинированное транспортное средство | 42 | 38 | 28,5 |
| Автобус: |  |  |  |
| двухосный | 21 | 18 | 18 |
| трехосный, четырехосный | 28 | 24,5 (26*) | 24 |
| трехосный, четырехосный сочлененный | 32 | 28 | 28 |

______________________________

*Для транспортных средств с задней пневматической подвеской.